Fachhochschule

für Technik und Wirtschaft

Berlin

Konzept zur Dichtheitsprüfung

von Prototypen

Diplomarbeit

Christian Rossa

Sperrvermerk

Diese Arbeit enthält vertrauliche Daten der DaimlerChrysler AG.

Veröffentlichungen und Vervielfältigungen der Diplomarbeit – auch auszugsweise – sind ohne ausdrückliche Genehmigung der Leitung des Center EP/QF nicht gestattet.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Inhalt

1	Einleitung	1

2	Das Center EP/QF	2

2.1	Struktur und Aufgaben des Center EP/QF	2

2.2	Struktur und Aufgabenbereiche der Abteilung EP/QFG	4

2.3	Struktur und Aufgaben des Teams Montage	5

3	Prototypenmontage in EP/QFG	6

3.1	Aufgaben von Prototypen	6

3.2	Der Prototypenaufbau	6

3.3	Prototypenarten	9

4	Der Aufbau von Prototypen	10

4.1	Rohbau	11

4.1.1	Schraubverbindungen	12

4.1.2	Schweißverbindungen	12

4.1.3	Klebeverbindungen	13

4.2	Oberfläche/Lackierung	15

4.2.1	Abdichten der Karosserie durch die Oberfläche	15

4.2.2	Oberflächenbehandlung und Lackierung	16

4.3	Nahtabdichtung (NAD)	18

4.3.1	Voraussetzungen für PVC-Abdichtung	18

4.3.2	Eigenschaften der PVC-Abdichtung	19

4.4	Montage Prototypen	21

4.5	Fahrtechnische Abnahme	21

5	Dichtheitsprüfung im Prototypenbau	22

5.1	Unterscheidungsmerkmale der Dichtheitsprüfung	22

5.2	Anforderungen an die Regenprobe im Prototypenbau	22

6	Ausgangssituation in EP/QFG	24

6.1	Durchführung der Regenprobe im Prototypenbau	25

6.1.1	Bewässerung mit Wasserschlauch	25

6.1.2	Kurze Bewässerung mit der Beregnungsanlage	25

6.1.3	Maximale Bewässerung mit der Beregnungsanlage	25

6.2	Erkenntnisse aus der bisherigen Regenprobe	26

6.3	Die Beregnungsanlagen	27

6.3.1	kleine Regenprobe	27

6.3.2	große Regenprobe	29

6.3.3	Ausstattung der Regenprobe	31

7	Teststrecken der DaimlerChrysler AG	33

7.1	Testgelände Papenburg in Deutschland	34

7.2	Testgelände Laredo in USA	36

8	Versuch 1 zur dynamischen Regenprobe (Untersuchung des Schwellers auf Dichtheit)	37

8.1	Problemdarstellung	37

8.2	Versuchsaufbau	38

8.3	Versuchsdurchführung:	39

8.4	Versuchsauswertung	40

9	Versuch 2 zur dynamischen Regenprobe (Ermittlung des Unterdruckes in der Fahrgastzelle)	42

9.1	Problemdarstellung	42

9.2	Versuchsaufbau	42

9.3	Versuchsdurchführung	44

9.4	Versuchsauswertung	44

9.4.1	Einfluss des SHD und des Gebläses auf das Druckverhalten	44

9.4.2	Einfluss der Fenster auf das Druckverhalten bei geschlossenem SHD	46

9.4.3	Einfluss der Fenster auf das Druckverhalten bei SHD in Hubstellung	49

9.4.4	Einfluss der Fenster auf das Druckverhalten bei offenem SHD	51

9.4.5	Einfluss der Öffnungsweite auf das Druckverhalten in der Fahrgastzelle	53

10	Erkenntnisse aus der dynamischen Regenprobe	55

11	Konzept zur Regenprobe	56

11.1	Vorbereitung ohne Fahrzeug	58

11.1.1	Aufteilung der Karosserie	58

11.1.2	Problempunkte bei Vorgänger- oder Parallelmodellen	59

11.1.3	Studieren des NAD-Planes	60

11.1.4	Trockenbereiche für die Regenprobe definieren	61

11.1.5	Prüfumfänge festlegen	62

11.1.6	Unzugängliche Bereiche festlegen	62

11.2	Arbeiten am Fahrzeug	63

11.2.1	Arbeitskreis-Dichtheit am ersten Fahrzeug	63

11.2.2	Prüfung der RB-Karosserie	64

11.2.3	Montage mit Fahrzeug-Gesamt-Regenprobe	68

11.2.4	Undichtheiten/Ausführungsfehler protokollieren	71

11.2.5	Risiken aufzeigen	71

11.3	Nacharbeiten zur Regenprobe	71

11.3.1	Verantwortliche Sachbearbeiter/Abteilung informieren	72

11.3.2	Problempunkte anlegen/controllen	72

12	Bestätigung des Konzeptes zur Regenprobe	74

13	Weitere Vorschläge zur Regenprobe	76

13.1	Seifenwasserprüfung in der Oberfläche	76

13.2	Unterdruckerzeugung in der statischen Regenprobe	77

13.3	Einbindung Zielwerk-QM	78

13.4	Personelle Aufstockung	78

14	Zusammenfassung/Ausblick	79

15	Literaturverzeichnis	81

16	Abkürzungsverzeichnis	82

17	Bilderverzeichnis	84

18	Tabellenverzeichnis	85

19	Eigenständigkeitserklärung	86

20	Danksagung	87

21	Anhang	88

.

# Einleitung

Sämtliche in Serie hergestellten Fahrzeuge müssen zuerst als Prototypen ihre Funktionalität in der Entwicklungsphase unter Beweis stellen. Der Prototypenbau ist in der Fahrzeugentwicklung sehr wichtig, weil dort die auftretenden Fehler zuerst entdeckt werden können. Dadurch können lange vor der Serienfertigung Maßnahmen eingeleitet werden, die in der Regel schnell umgesetzt und kostengünstig realisiert werden.

In der Prototypen-Fahrzeugphase werden nicht nur die Einzelkomponenten geprüft, sondern auch die Gesamtfunktion des kompletten, fahrfertigen Fahrzeuges.

Neben dem "Crashversuch" und "Dauerlauferprobung" haben Dichtheit und Korrosionsschutz inzwischen einen viel höheren Stellenwert bekommen als es früher der Fall war. Das liegt daran, dass die Ansprüche der Kunden an die heute produzierten Fahrzeuge immer höher werden. Weiterhin besitzt ein Fahrzeug heute viel mehr Elektronik, weil die Anforderungen an die aktive/passive Sicherheit der Insassen enorm gestiegen sind.

Diese elektronischen Bauteile, meistens Steuergeräte, benötigen einen großen und trockenen Bauraum, um deren Funktion sicherzustellen.

Bei der Dichtheitsprüfung muß jedoch unterschieden werden, zwischen Undichtheiten, die aufgrund des Einsatzes von Vorserienwerkzeugen auftreten, und konzeptionellen Fehlern, die konstruktiv behoben werden müssen.

Um undichten Stellen am Fahrzeug in der Serienproduktion jedoch stärker als bisher vorzubeugen, soll im Rahmen dieser Diplomarbeit ein Konzept ausgearbeitet werden, bei dem die Dichtheitsprüfung im Prototypenbau nach einem bestimmten Muster abläuft, das für jeden Mitarbeiter verständlich und nachvollziehbar ist.

Weiterhin soll dieses Konzept später für alle Baureihen einheitlich angewendet werden können.

# Text boxes

FHTW